LEVE

Problema

In una leva di primo genere il braccio della resistenza misura 0,40 m, la potenza è di 60 N e la resistenza di 24 N. Quanto misura il braccio della potenza se la leva,  in questa condizione, è in equilibrio? Quanto misura la leva? (Tenendo conto che P:R = bR:bP)

Quesito

Che cos'è una leva? Qual è la condizione di equilibrio di una leva?

Quesito

Marco e Lucia giocano su un'altalena. Lucia pesa 35 N ed è seduta a 1,5 m di distanza dal fulcro. Marco pesa 25 N. A quale distanza dal fulcro dovrà sedersi Marco affinché l'altalena stia in equilibrio?